Vorbemerkung

Für die Verlegung von FOAMGLAS® Platten als Kompaktdachsystem muss eine tragfähige Schalung aus Vollholz oder Holzwerkstoffen vorhanden sein. Die Oberfläche muss stetig verlaufen und planeben gemäß DIN 18202 sein. Der Untergrund muss zudem sauber und trocken sein. Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu entfernen.

Reinigen

Nagelbare Dachfläche besenrein abfegen und von Staub und losen Teilen säubern. Hochstehende Teile egalisieren und. Anfallenden Schutt nach Materialien trennen und entsorgen.

… m2 	_____________€ 		_____________€

Trennlage mit Funktion einer Behelfsabdichtung

Nagelbare und hochreißfeste Trennlage aus Elastomerbitumen, mit Sicherheitsnaht, unterseitig Trennschicht oder SK-Ausrüstung, für Nahtüberdeckung und Fläche getrennt. Trennlage mit Funktion einer Not- oder Behelfsabdichtung. Ein Teil der Sicherheitsnaht kaltselbstklebend, der andere schweißbar. Lose auf dem Untergrund aus Holz verlegen und in den Nähten, entlang der gekennzeichneten Linie, und Stößen verdeckt nageln und windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 befestigen.

Die Naht- und Stoßüberdeckungen und die Herstellervorgaben sind einzuhalten. Stöße sind versetzt anzuordnen. Die SK-Folie der Nahtüberdeckungen abziehen und mit einer Andrückrolle andrücken. Anschließend die Naht und den Stoß ausreichend überdecken vollflächig dicht verschweißen. Hierbei darf die Flamme nicht auf das Holz des Untergrundes durchschlagen. Die Bahn in der Fläche nicht verkleben, die unterseitige Folie der Fläche nicht abziehen.

Die Oberflächenausrüstung der Bahn muss zur nachfolgenden Heißbitumenverlegung der Wärmedämmung aus Schaumglas geeignet sein.

Anwendungstyp und Eigenschaftsklasse nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201: DU/E1.

Nagelanzahl: ... St/m²

… m2 	_____________€ 		_____________€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die Heißbitumenmasse einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	_____________€ 		_____________€

Alternativ

Wärmedämmschicht als Gefälle

Wärmedämmschicht als Gefälledämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm2

Mittlere Dicke in mm ........................

Neigung: ……… %

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig mit pressgestoßenen Fugen im Verband durch diagonales Einschieben kraftschlüssig auf dem Untergrund verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in das ausgegossene Heißbitumen einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 3+ mit …......% Gefälle

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS, nach DIN 1960, 
VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/ds nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die Heißbitumenmasse einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	_____________€ 		___________€

Alternativ

Wärmedämmschicht als Gefälle

Wärmedämmschicht als Gefälledämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/ds nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm2

Mittlere Dicke in mm ........................

Neigung: ……… %

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig mit pressgestoßenen Fugen im Verband durch diagonales Einschieben kraftschlüssig auf dem Untergrund verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in das ausgegossene Heißbitumen einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 4+ mit …......% Gefälle

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS, nach DIN 1960, 
VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	____________€ 		_______EP_____€

Bitumendeckabstrich

Aufbringen eines dünnen Bitumendeckabstrichs aus Heißbitumen 100/25 mit ca. 2 kg/m² auf die FOAMGLAS® Wärmedämmung.

… m2 	_____________€ 		_____________€

PC® Krallenplatten

Krallenplatten PC® SP 150/150 werden nach einem zuvor bestimmten Verlegeraster auf dem Bitumendeckabstrich ausgelegt. Mittels Propanhandbrenner wird das Bitumen aktiviert. Die Krallenplatten werden mit einem Holzstampfer kraftschlüssig und oberflächenbündig in den Deckabstrich eingedrückt. Je nach Gebäudehöhe sind die Eck-, Rand- und Mittelbereiche sowie die Herstellerangaben zu beachten. (DIN 1055)

Erzeugnis: Krallenplatten PC® SP 150/150
Werkstoff:
Gebäudehöhe…………...m
Anzahl Befestigungspunkte:
Eck-Bereich..................Stück
Rand-Bereich…............Stück
Mitte-Bereich ................Stück

… m2 	_____________€ 		_____________€

Alternativ
PC® Krallenplatten

Krallenplatten PC® SP 200/200 werden nach einem zuvor bestimmten Verlegeraster auf dem Bitumendeckabstrich ausgelegt. Mittels Propanhandbrenner wird das Bitumen aktiviert. Die Krallenplatten werden mit einem Holzstampfer kraftschlüssig und oberflächenbündig in den Deckabstrich eingedrückt. Je nach Gebäudehöhe sind die Eck-, Rand- und Mittelbereiche sowie die Herstellerangaben zu beachten. (DIN 1055)

Erzeugnis: Krallenplatten PC® SP 200/200
Werkstoff:
Gebäudehöhe: ………......m
Anzahl Befestigungspunkte:
Eck-Bereich	…...Stück
Rand-Bereich	…...Stück
Mitte-Bereich	…...Stück

… m2 	_____________€ 		________EP____€

Dachabdichtung

Eine Lage Dachabdichtung vollflächig auf den zuvor aufgebrachten Bitumendeckabstrich aufschweißen aus Polymerbitumen-Schweißbahnen nach DIN EN 13707/13969, Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201 
DU/E1 PYE-PV 200 S 5 mit Polyestervlieseinlage 200 g/m2 Nähte und Stöße stumpf gestoßen, oberseitig verlaufend abgeflämmt/ abgespachtelt.

… m2 	____________€ 		_____________€

Trennlage

Trennschicht (Zwischenlage) unter Metalldachdeckung aus einer Lage Strukturmatte unkaschiert stumpf gestoßen unter Titanzink-Deckung lose verlegt.

Erzeugnis: Enkamat 7008 oder gleichwertig.

… m2 	_____________€ 		_____________€

Alternativ

Trennlage

(erforderlich nur bei Kalzip-AF-Profil)

Trennschicht (Zwischenlager) aufbringen zwischen Metalldach-deckung und Schweißbahn, bestehend aus einer PE-Folie
(0,2 mm), lose verlegt mit ca. 20 cm Überlappung.
Erzeugnis: ………………

… m2 	_____________€ 		_______EP_____€

Metalldachsystem 	    
Doppelstehfalzdeckung > 15°
Dachflächen im Doppelstehfalzsystem eindecken mit Bändern aus:

………………………………………

Die Eindeckung erfolgt auf der zuvor beschriebenen FOAMGLAS® Wärmedämmung entsprechend den Fachregeln.
Scharenlänge max. 10 m ohne Stoß. Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl Fest- und Schiebehaften, wobei jede Hafte mit
je 2 Edelstahl-Selbstschneideschrauben, z. B. GOEBEL Super-Fast-Drill, befestigt wird.
Gebäudehöhe:	...m
Dachneigung:	...Grad
Scharenlänge:	...m
Bandbreite:	...mm
Scharenbreite:	...mm
Metalldicke:	...mm
Werkstoff:	……...

… m2 	_____________€ 		____________€

Alternativ

Metalldachsystem KALZIP

Die Eindeckung erfolgt auf der zuvor beschriebenen FOAMGLAS® Wärmedämmung entsprechend den Fachregeln. Scharenlänge max .... m, ohne Stoß. Die Befestigung
erfolgt mit Kunststoff-Verbundklipps auf den zuvor eingebundenKrallenplatten PC® SP 200/200, wobei jeder Klipp mit je zwei Edelstahl-Selbstschneideschrauben, z.B. GOEBEL Super-Fast-

Drill, befestigt wird.
Gebäudehöhe:	...m
Dachneigung:	...Grad
Scharenlänge:	...m
Bandbreite:	...mm
Scharenbreite:	...mm

Metalldicke:	...mm
Werkstoff:	….......

… m2 	_____________€ 		_______EP____€

… m2 	_____________€ 		_______EP____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeine Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.