Vorbemerkung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt.

Der Aufbau mit FOAMGLAS® Wärmedämmung ersetzt nicht die Notwendigkeit einer Abdichtung nach DIN 18195, Teile 1 – 10. 
Je nach Feuchtigkeitsanfall ist eine Abdichtung sicherzustellen.

Planum

Planum herstellen für........, zulässige Abweichung von der profilgerechten Sollhöhe +/–2 cm.

Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Gründungssohle

Gründungssohle verdichten, in Baugruben, Bodenklasse 3 und 4.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Eventualposition

Körnungsmaterial

Schotter aus Körnungsmaterial 32/45, liefern und verteilen.

Dicke:......................

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Ortbeton

Ortbeton der Sauberkeitsschichten, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202 aus unbewehrtem Beton nach DIN 1045-2, C8/10 liefern und herstellen. Dicke: ….. cm.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Ausgleichsschicht

Dünne Splittschicht, Körnung 3-6 mm, zum Ausgleich der Unebenheiten liefern und verteilen. Oberfläche eben abgezogen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ PB/ds nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 100 N/mm2

Dicke: .......... mm

Plattenformat: 600 x 1200 mm

auf eben abgezogener Feinsplittschicht, einlagig mit versetzten Stößen in Trockenbauweise press gestoßen verlegt.

Erzeugnis: FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

– Umweltdeklaration nach ISO 14025

– ISO 9001: 2008

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativposition

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167, Typ PB/dx nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,00 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,046 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 130 - 150 N/mm2

Dicke: ................. mm

Plattenformat: 600 x 1200 mm

auf eben abgezogener Feinsplittschicht, einlagig mit versetzten Stößen in Trockenbauweise press gestoßen verlegt.

Erzeugnis: FOAMGLAS® FLOOR BOARD S3

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS, nach DIN 1960, 
VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

– Umweltdeklaration nach ISO 14025

– ISO 9001: 2008

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Alternativposition

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167, Typ PB/dx nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,70 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)  = 0,052 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 300 - 500 N/mm2

Dicke: ................. mm

Plattenformat: 600 x 1200 mm

Auf eben abgezogener Feinsplittschicht, einlagig mit versetzten Stößen in Trockenbauweise press gestoßen verlegt.

Erzeugnis: FOAMGLAS® FLOOR BOARD F

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS, nach DIN 1960, 
VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

– Umweltdeklaration nach ISO 14025

– ISO 9001: 2008

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Eventualposition

Sekundärfugenverklebung

Verkleben der Schaumglasfugen mit Kleber PC®  56.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

PE-Folie

HD PE-Folie, je 0,2 mm dick, lose verlegen. Folie als Gleitlager, 
2-lagig, um halbe Bahnenbreite Lagenversatz, mit  20 cm breiten Naht-/Stoßüberdeckungen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Eventualposition

Schutzbeton

Schutzbeton für die Bewehrungs- und Betonierarbeiten der Gründungsplatte, Schutzschicht aus Beton C8/10 (DIN 1045-2),

unbewehrt, Oberfläche mit Patsche abgezogen und verdichtet, 
ca. …... cm dick, herstellen.

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Bodenplatte

Bodenplatte aus Stahlbeton nach DIN 1045-2, C20/25, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, herstellen.

Dicke: ……….. cm.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.