Vorbemerkung

Für die Bauwerkstrockenhaltung ist eine Bauwerksabdichtung nach DIN 18195, Teil 1-10, verantwortlich. Zunächst ist eine einwandfreie Untergrundbeschaffenheit sowie detailgerechte Planung Voraussetzung für die den einzelnen Lastfällen angepasste Bauwerksabdichtung. Anschließend erfolgt die FOAMGLAS®  Perimeterdämmung.

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt.

Die Bauwerksabdichtung zur Aufnahme der FOAMGLAS®  Dämmschicht muss trocken, sauber und tragfähig sein. Eventuelle Rückstände von Öl und Fett sind zu entfernen. Die Bauwerksabdichtung bildet den tragenden Untergrund.

Untergrundvorbereitung

Vorhandene Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18202 prüfen. Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Untergründe aus Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen mit Bitumenemulsion PC® EM grundieren. auf Beton, Mauerwerk oder Putz vollflächig aufbringen. PC® EM ist dickflüssig, geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:3 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen.

Verbrauch: ca. 0,3 l/m2

Erzeugnis: PC® EM

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ PW/ds nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere  Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)   = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate: 600 x 450 mm.

Vollflächig und vollfugig Verkleben mit Bitumenkaltkleber PC( 56, Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ PW/dx nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,00 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,046 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 130 - 150 N/mm2

Dicke: .......... mm

Plattenformat: 600 x 450 mm

Vollflächig und vollfugig Verkleben mit Bitumenkaltkleber PC( 56, Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten S 3

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ PW/dx nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,70 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,052 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 300 - 500 N/mm2

Dicke: ................. mm

Plattenformat: 600 x 450 mm

Vollflächig und vollfugig Verkleben mit Bitumenkaltkleber PC( 56, Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten F

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Deckabstrich

Aufbringen eines dünnen Bitumendeckabstrichs aus Kaltkleber PC( 56 mit ca. 1,5 kg/m² auf die FOAMGLAS®  Wärmedämmung.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Anschlüsse

Anschlüsse und Abschlüsse werden nicht gesondert vergütet.

Ausführung: kehlartiges / vollfugiges Abspachteln mit Bitumenkaltkleber PC® 56  im oberen und unteren Endpunkt sowie vertikalen An-/Abschlussbereich.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Eventualposition

Schutzschicht

Filterplatten oder Filtermatten als Schutzschicht verlegen. Das Hinterfüllen der Baugrube hat mit aller Sorgfalt zu erfolgen.

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen. 
Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten. 
Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.