Vorbemerkung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt. Eine fachgerechte ausgeführte WU-Betonkonstruktion wird vorausgesetzt. Die Perimeterdämmung baut auf diesem Untergrund auf. Der Untergrund aus Beton gemäß DIN 1045 muss sauber und tragfähig sein. Eventuelle Rückstände von Öl und Fett sind durch Dampfstrahlen zu entfernen.

Untergrundvorbereitung

WU-Betonkonstruktion auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18202 prüfen. Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen. Betonflächen von Trennmitteln befreien. Vorstehende Beton- und Mörtelreste abstechen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Bitumenemulsion PC® EM auf Untergründen aus WU-Beton vollflächig aufbringen. PC® EM ist dickflüssig, geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:10 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen.

Verbrauch: ca. 0,3 l/m2

Erzeugnis: PC® EM

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ PW/ds nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere  Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)  = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate: 600 x 450 mm

Zur Verklebung der FOAMGLAS®  Platten wird PC( 56 WU vollflächig und vollfugig auf die Platten mit einer Zahntraufel (Zahnung min. 10 mm) aufgetragen. Ebenfalls wird PC( 56 WU auf die grundierte WU-Betonfläche vollflächig aufgetragen. Anschließend werden beide Kontaktflächen im Buttering- und Float-Verfahren (kombiniertes Verfahren) durch diagonales Einschieben pressgestoßen verlegt. Durch Andruck ist sicherzustellen, dass eine hohlraumfreie Verklebung mit dem Untergrund sowie an den Stirnflächen erfolgt.

Verbrauch: Kleber min. 4,5 l/m2 – 5.5 l/m²

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ PW/dx nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,00 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,046 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 130 - 150 N/mm2

Dicke: .......... mm

Plattenformat: 600 x 450 mm

Zur Verklebung der FOAMGLAS®  Platten wird PC( 56 WU vollflächig und vollfugig auf die Platten mit einer Zahntraufel (Zahnung min. 10 mm) aufgetragen. Ebenfalls wird PC( 56 WU auf die grundierte WU-Betonfläche vollflächig aufgetragen. Anschließend werden beide Kontaktflächen im Buttering- und Float-Verfahren (kombiniertes Verfahren) durch diagonales Einschieben pressgestoßen verlegt. Durch Andruck ist sicherzustellen, dass eine hohlraumfreie Verklebung mit dem Untergrund sowie an den Stirnflächen erfolgt.

Verbrauch: Kleber min. 4,5 l/m2 – 5.5 l/m²

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten S 3

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Deckabstrich

Aufbringen eines dünnen Bitumendeckabstrichs aus Kaltkleber PC( 56 WU mit ca. 2 l/m² auf die FOAMGLAS®  Wärmedämmung.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Anschlüsse

Anschlüsse und Abschlüsse werden nicht gesondert vergütet.

Ausführung: kehlartiges/vollfugiges Abspachteln mit Bitumenkaltkleber PC® 56 WU  im oberen und unteren Endpunkt sowie vertikalen An-/Abschlussbereich.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Eventualposition

Schutzschicht

Filterplatten oder Filtermatten als Schutzschicht verlegen. Das Hinterfüllen der Baugrube hat mit aller Sorgfalt zu erfolgen.

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen. 
Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten. 
Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung