Vorbemerkung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt. Der Untergrund aus vollfugig erstelltem Mauerwerk (DIN 1053) oder Beton gemäß DIN 1045 bzw. Putz nach DIN18550 muss sauber, porenoffen und tragfähig sein. Eventuelle Rückstände von Öl und Fett durch Dampfstrahlen entfernen.

Untergrundvorbereitung

Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18202 prüfen. Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen. Betonflächen von Trennmitteln befreien. Vorstehende Beton- und Mörtelreste abstechen.

… m² 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Bitumenemulsion PC® EM auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk oder Putz vollflächig aufbringen. PC® EM ist dickflüssig, geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:10 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen.

Verbrauch: ca. 0,3 l/m2

Erzeugnis: PC® EM

… m² 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ WAB, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere  Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)   = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate: 600 x 450 mm.

Die Platten werden vollflächig und vollfugig mit Bitumenkaltkleber PC( 56 pressgestoßen im Verband verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m² 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ WAB, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere  Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)   = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate: 600 x 450 mm.

Die Platten werden vollflächig und vollfugig mit Bitumenkaltkleber PC( 56 pressgestoßen im Verband verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m² 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ WAB, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere  Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,40 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)   = 0,040 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate: 600 x 450 mm.

Die Platten werden vollflächig und vollfugig mit Bitumenkaltkleber PC( 56 pressgestoßen im Verband verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® W + F

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m² 	________,_____€ 		________,_____€

Abdichtung Durchdringungen

Abdichten der FOAMGLAS® Durchdringungen mit Kaltkleber 
PC( 18 oder PITTSEAL 444.

… Stück 	________,_____€ 		________,_____€

Mechanische Befestigung der Dämmplatten

Die FOAMGLAS® Platten sind zusätzlich mechanisch zu befestigen. PC( Anker F aus Edelstahl zur verdeckten mechanischen Sicherung von verklebten FOAMGLAS-Platten (Bohrlochdurchmesser 6 mm, Befestigung mit 1 Nageldübel)
Verbrauch : ca. 2 Stück/m²
Erzeugnis: PC( Anker F

Größe 0 (Dämmschichtdicke 40 mm)
Größe 1 (Dämmschichtdicke 50 - 80 mm)
Größe 2 (Dämmschichtdicke ab 90 mm)

… m² 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Tellerdübel

Statisch relevante Verdübelung der verklebten FOAMGLAS® Dämmplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen und dämmplattenbündigen Tellerdübeln mit Schraube, incl. Dübelunterlegscheibe und PS-Stopfen.

Verankerungsgrund: ………………….

Dübellänge:	…………… mm

Dübeldurchmesser: …………….mm

Typ: Schraubdübel

Dübelschema gem. Herstellervorschrift.

Erzeugnis: ……………………….

… Stück 	________,_____€ 		_______EP_____€

Alternativ

Mechanische Sicherung

Liefern und Montieren von Auflagewinkeln, … x … mm,

3 mm dick, an Übergängen zu Türen, Stürzen oder sonstigen Wanddurchbrüchen.

… m 	________,_____€ 		_______EP_____€

Unterkonstruktion

Mechanische Befestigung der Holzunterkonstruktion mit Distanzschrauben. Anzahl und Dimensionierung Schrauben gemäß Angaben des Systemherstellers bzw. des Statikers.

Hersteller: ………………….

Erzeugnis …………………..

… m² 	________,_____€ 		________,_____€

Holzbekleidung

Montieren der Holzbekleidung auf zuvor verlegter Unterkonstruktion. Fugenmaß: ………

Anzahl und Dimensionierung Schrauben gemäß Angaben des Systemherstellers.

Schrauben Werkstoff: Edelstahl

Hersteller: ……………………….

Erzeugnis: ………………………

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.